# Panneau droit (électricité) du Ka-50

Dans l’ordre, de gauche à droite et de la première à la troisième ligne :

-------------- Première ligne --------------

Indicateur de puissance des moteurs. Les marqueurs jaunes gauche et droit indiquent la puissance des moteurs. Les marqueurs rouges placés au centre indiquent les barèmes d’utilisation, de haut en bas : “В” = décollage – “Н” = utilisation continue maximale – “К” = croisière.

Incendie détecté au moteur gauche.

Extincteur moteur gauche. A activer en cas d’incendie du moteur gauche si la centrale d’incendie est en mode manuel. [Maj.G+f]

Incendie détecté au moteur auxiliaire (APU).

Extincteur moteur auxiliaire. A activer en cas d’incendie du moteur auxiliaire si la centrale d’incendie est en mode manuel. [Alt.G+Maj.G+f]

Incendie détecté au moteur droit.

Extincteur moteur droit. A activer en cas d’incendie du moteur droit si la centrale d’incendie est en mode manuel. [Maj.D+f]

Incendie détecté aux radiateurs d’huile.

Extincteur du ventilateur des radiateurs d’huile. A activer en cas d’incendie des radiateurs d’huile si la centrale d’incendie est en mode manuel. [Alt.G+Ctrl.G+Maj.G+f]

Extincteurs en mode N°1. Les extincteurs sont en mode automatique et se déchargent automatiquement (ou sur appui du bouton concerné) en fonction des détections incendies.

Extincteurs en mode N°2. Mode manuel, les extincteurs ne se déchargent que sur l’appui du bouton correspondant.

Mode manuel – automatique des extincteurs. A gauche : mode N°1 – automatique, à droite : mode N°2 – manuel. [Ctrl.D+Maj.D+w] ; capot [Alt.D+Ctrl.D+Maj.D+w]

Extincteurs. Position du switch, de haut en bas : Opérationnel – désactivé – test. [Ctrl.G+Maj.G+w] ; capot [Alt.G+Ctrl.G+Maj.G+w]

Centrale d’incendie. Active la centrale d’alarme et de détection d’incendie. [Alt.D+Maj.D+w]

Test des capteurs d’incendie. Sélection de groupe de capteurs pour test d’incendie. [Maj.D+w]

Pression d’huile du moteur gauche.

Pression d’huile du moteur droit.

Pression d’huile de la transmission.

Température d’huile du moteur gauche.

Température d’huile du moteur droit.

Température d’huile de la transmission.

-------------- Deuxième ligne --------------

Source au sol de courant continu. Le voyant s’allume quand il est branché et activé.

Source au sol de courant continu. L'activer après en avoir fait la demande au personnel au sol. [Maj.G+Ctrl.G+a] ; capot [Alt.G+Maj.G+Ctrl.G+a]

Batterie 2 : Tant que les sources d'électricité au sol sont branchées et activées, les batteries ne sont pas nécessaires. [Maj.G+Ctrl.G+z] ; capot [Alt.G+Maj.G+Ctrl.G+z]

Batterie 1 : Tant que les sources d'électricité au sol sont branchées et activées, les batteries ne sont pas nécessaires. [Maj.G+Ctrl.G+e] ; capot [Alt.G+Maj.G+Ctrl.G+e]

Source au sol de courant alternatif. L'activer après en avoir fait la demande au personnel au sol. [Maj.G+Ctrl.G+r]

Alternateur gauche. L'activer une fois que la manette du régime moteur est sur auto et que le moteur soit à un régime d'au moins 83% [Maj.G+Ctrl.G+y]

Alternateur droit. L'activer une fois que la manette du régime moteur est sur auto et que le moteur soit à un régime d'au moins 83% [Maj.G+Ctrl.G+u]

Onduleur. Convertit le courant continu (des alternateurs) en alternatif (nécessaire à certains systèmes). De haut en bas : Automatique – désactivé - forcé [Maj.G+Ctrl.G+i]

Pompe à carburant du réservoir avant. Pour faire tourner les moteurs, actionner au moins une des pompes. [Maj.G+Ctrl.G+q]

Pompe à carburant du réservoir arrière. Pour faire tourner les moteurs, actionner au moins une des pompes. [Maj.G+Ctrl.G+d]

Pompe à carburant des réservoirs intérieurs (sous ailes). Pour faire tourner les moteurs, actionner au moins une des pompes. [Maj.G+Ctrl.G+f]

Pompe à carburant des réservoirs extérieurs (sous ailes). Pour faire tourner les moteurs, actionner au moins une des pompes. [Maj.G+Ctrl.G+g]

Jauge à carburant des réservoirs avant et arrière. [Maj.G+Ctrl.G+h]

Soupape carburant moteur gauche. Permet d’alimenter le moteur gauche en carburant. [Maj.D+Ctrl.D+j] ; capot [Alt.D+Maj.D+Ctrl.D+j]

Soupape carburant moteur droit. Permet d’alimenter le moteur droit en carburant. [Maj.D+Ctrl.D+k] ; capot [Alt.D+Maj.D+Ctrl.D+k]

Soupape carburant moteur auxiliaire (APU). Permet d’alimenter le moteur auxiliaire en carburant. [Maj.D+Ctrl.D+L] ; capot [Alt.D+Maj.D+Ctrl.D+L]

Equilibrage des réservoirs. A activer en fonction des besoins (un des réservoirs vide…). [Maj.D+Ctrl.D+m] ; capot [Alt.D+Maj.D+Ctrl.D+m]

Circuit hydraulique de secours. En haut, le circuit hydraulique de secours est activé. En bas (désactivé), c’est le circuit hydraulique principal qui est utilisé. [Alt.G+Maj.G+h] ; capot [Alt.G+Maj.G+Ctrl.G+h]

IFF. Identification Friend or Foe. Inutilisable. [Alt.G+Maj.G+i] ; capot [Alt.G+Maj.G+Ctrl.G+i]

Test (au sol) du système de navigation et d’acquisition. [Maj.G+n]

Pressurisation du cockpit. Inutilisable.

Essuie glace du Shkval. [Ctrl.G+Maj.G+,]

Réchauffage cockpit. Inutilisable.

Caméra de canon. Inutilisable.

Gestion électronique du moteur gauche. Facilite l’utilisation et limite la casse du moteur. [Ctrl.D+Début] ; capot [Alt.D+Ctrl.D+Début]

Gestion électronique du moteur droit. Facilite l’utilisation et limite la casse du moteur. [Ctrl.D+Fin] ; capot [Alt.D+Ctrl.D+Fin]

Test gestion électronique du générateur de gaz. En vol, ce switch doit être en position basse (Opérationnel). [Alt.D+Maj.D+Fin] ; capot [Ctrl.D+Maj.D+Fin]

Test gestion électronique des limiteurs de régime. De haut en bas : moteur 1 – Opérationnel (par défaut, en vol) – moteur 2. [Alt.G+Ctrl.G+Fin] ; capot [Ctrl.G+Maj.G+Fin]

-------------- Troisième ligne --------------

Intercom. Il permet d’entendre et de communiquer (parler) dans le casque. [Alt.G+Ctrl.G+w]

VHF-1 R-828. Active la radio VHF-1 qui permet de communiquer avec les équipes de combat au sol (et le FAC). [Alt.D+Ctrl.D+P]

VHF-2 R-800. Active la radio VHF-2 qui permet de communiquer avec les autres aéronefs et la tour de contrôle. [Alt.G+Ctrl.G+p]

Data link TLK. Alimente le système de transmission de données. [Maj.G+Ctrl.G+o]

Data link UHF-TLK. Active le système de transmission de donnée anti-brouillage. [Maj.G+Ctrl.G+p]

Data link SA-TLF. Inutilisable.

Activation du système de contrôle de l’éjection du pilote. [Alt.D+Maj.D+e et r et t] ; capot [Alt.D+Maj.D+Ctrl.D+e]

Système de contrôle de l’armement. Alimentation du système. [Maj.G+Alt.G+d] ; capot [Alt.G+Maj.G+Ctrl.G+d]

Feu anti-collision. Actionne le feu tournant rouge. [Maj.D+j]

Source d’alignement de la centrale inertielle. De haut en bas : Cap magnétique – gyroscope de vol (position par défaut) – cap manuel.  [Alt.G+Maj.G+g]

Horizon artificiel. Alimente l’horizon artificiel de secours (mécanique). [Maj.D+n]

Rétro éclairage – dégivrage. Inutilisable.

Climatisation. Inutilisable.

Feu de bout de pales. Permet de mieux estimer la surface occupée par les pales (vol en formation, obstacles…). [Alt.D+j]

Feux de formation. Feux de faible luminosité pour être vu des ailiers et non des ennemis. Eclairage à 10, 30 ou 100%, au éteints centre. [Ctrl.D+j]

Rétro éclairage SAI et ADI. Eclairage blanc.[Alt.D+Maj.D+k]

Eclairage bleu pour JVN. Eclairage adapté (et réglable en intensité) au vol de nuit avec JVN. [Maj.D+k]

Rétro éclairage des cadrans du cockpit. Eclairage blanc de la plupart des cadrans du cockpit. [Ctrl.D+k]

A l’arrière, coté gauche du cockpit,

Se trouve l’interrupteur du projecteur de cockpit, il n’est pas à utiliser en vol mais est très pratique au sol, quand il faut bien nuit. [k]